## Slide 1
Толстопленочные нагревательные элементы и области их применения
Тельников Евгений Яковлевич,
к.т.н.,с.н.с., зам. директора по научной работе
Инженерного Центра «Сушка» ИТТФ АН Украины

## Slide 2
Технические характеристики нагревателей
материал подложки – металл, керамика;
композиционные материалы ТУ У 27.5-33600569-001:2014 (диэлектрическая, резистивная, контактная пасты);
возможные габаритные размеры нагревателей «Агромат»:
  длина - от 3 - 500 мм;
  ширина - от 1 - 500 мм;
  толщина - от 0,5 - 8 мм;
  цилиндр - от Ø 2 – 50 мм (длина 10 - 450 мм);
напряжение питания: 1,5 В … 720 В АС, DC;
удельное поверхностное сопротивление резистивного слоя: 0,02 – 50 Ом/см2;
изменение сопротивления в процессе нагрева эксплуатации за 6000 часов: не более 5%;
пробивное напряжение: не менее 1250 В;
удельная максимальная мощность рассеивания: 50 Вт/см²;
максимальная рабочая температура: 650 °С

## Slide 5
Промышленные тепловентиляторы
Производится в 2-х вариантах: для обогрева больших помещений (степень защиты 1Р 24) и для производственных нужд (степень защиты 1Р 48).
Тепловентилятор разрабатывался совместно с лидерами бетонной промышленности Украины (ПБГ «Ковальская», ПАО «Стройиндустрия») и проходил испытания в пропарочных камерах бетонных заводов, где сравнивался с калориферами на основе ТЭНовых нагревателей отечественного и зарубежного производства.
В результате испытаний калорифер К-18 при рабочей мощности в 18 кВт смог превзойти по тепловой эффективности ТЕНовые аналоги мощностью в 24 кВт.
Тепловентилятор К-18

## Slide 6
Электрокалориферы (Пушка)

## Slide 7
Характеристики предлагаемой системы обогрева
Мощность – 9 кВт нагревательный блок + 0,15 кВт вентилятор.
Питание – 220 - 380 В
Воздушный поток – до 1350 м3/ч.
Тепловая мощность как у 12 кВт аналога.
Обогреваемая площадь помещения (палатки) – до 200 м2.
Рисунок предлагаемого модуля

## Slide 11
Устройства инфракрасного излучения

## Slide 12
Пищевая индустрия